Михаил Гук

Аппаратные

средства

локальных сетей

Санкт-Петербург

Москва • Хорьков • Минск

2001

Михаил Гук Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия

Главный редактор Заведующий редакцией Руководитеть проекта Научный редактор Литературный редактор Художник Иллюстрации Корректоры Верстка

Е Строганова

И Корнеев

И Корнеев

И Д\онова

А Жданов

Н Биржаьов

О ла

М Патова Н Рощина Ю Сергиенко

ББК 32 988 УДК 681 327 8

Гук М.

Г93 Аппаратные средства локальных сетей Энциклопедия — СПб   Питер, 2001  — 576 с : ил

ISBN 5-8046-0113-Х

В книге рассматриваются теоретические и практические вопросы построения сетей — от кабельных систем до коммуникационного оборудования Приводятся сведения по всем типам пассивного оборудования — медным и оптическим кабелям и коннекторам. Рассматриваются стандарты построения СКС — ISO 11801, EN50173, TIA-568A с новейшими дополнениями и изменениями Описаны все современные локальные сетевые технологии, вплоть до Gigabit Ethernet Глобальные сети (телефонные, ISDN. X 25 Frame Relay) и технология ATM рассмотрены с точки зрения использования для связи локальных сетей.

Предназначена для специалистов в области проектирования и эксплуатации сетей, сетевых администраторов и широкого круга любознательных читателей, желающих поучить систематизированные знания в данной области.

© М Гук, 2001

© Издательство «Питер», 2001

Все права защищены Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав

Информация содержащаяся в данной книге получена из источников рассматриваемых издательством как надежные Тем не менее имея в виду возможные человеческие или технические ошибки издательство не может гарантировать абсолютную пмюсть и полноту приводимых сведении и не несет ответственности за возможные ошибки связанные с использованием книги

ISBN 5-8046-0113-Х

Издательство «Питер» 196105, Санкт-Петербург, ул Благодатная, 67 Лицензия ЛР № 066333 от 23 02 99

Налоговая льгота - общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2,953000 - книги и брошюры Подписано в печать 040901 Формат 70xlOO'/ls Уел п л 46,44 Доп тираж 3000 экз Заказ№1513

Отпечатано с фотоформ в ФГУП «Печатный двор» им А М Горького

Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр , 15

Краткое содержание

Часть I. Основы построения компьютерных сетей

Глава 1. Основные понятия....................   14

Глава 2. Сетевые протоколы   ...................   40

Часть II. Пассивное оборудование локальных сетей

Глава 3. Оборудование для электрической передачи   ..........   63

Глава 4. Средства оптической передачи.   ..............   129

Глава 5. Кабельные системы локальных сетей   ............   178

Часть III. Сетевые технологии локальных сетей

Глава 6. Технология Ethernet.   ..................	241

Глава 7. Технология Token Ring/IEEE 802.5    .............	284

Глава 8. FDDI и CDDI.    .....................	314

Глава 9. Технологии lOOVG-AnyLAN, ARCnet и другие локальные технологии    .	333

Часть IV. Глобальные сети

Глава 10. Интерфейсы и протоколы глобальных сетей   .........   344

Глава 11. Глобальные сети и технологии   ..............   372

Часть V. Локальные сети

Глава 12. Построение локальных сетей ...............	428

Глава 13. Управление и мониторинг в локальных сетях .........	457

Глава 14. Электропитание, заземление и электромагнитная совместимость      .	478

Приложение А. Активное сетевое оборудование и сетевые анализаторы   .   .	500
Приложение Б. Перевод физических единиц из различных систем

в международную (СИ) ....................	534

Список сокращений.   ......................	536

Алфавитный указатель   .....................	544

Содержание

Предисловие .........................	ю

Часть I. Основы построения компьютерных сетей

Глава 1. Основные понятия   .................	и

1.1. Базовая модель взаимодействия открытых систем OSI   ........	16

1.2. Стандарты IEEE 802.x    ....................	21

1.3. Классификация топологических элементов сетей   ..........	23

1.4. Топология, методы доступа к среде  ...............	25

1.5. Кодирование данных.   ....................	28

1.6. Режимы передачи и качество сервиса   ..............	34

1.7. Контроль достоверности передачи    ...............	36

1.8. Управление потоком данных ..................	38

Глава 2. Сетевые протоколы .................	40

2.1. Протокольный стек TCP/IP.   ..................	40

2.1.1. Адресация в IP .....................	43

2.1.2. Маршрутизация.   ....................	47

2.1.3. Многоадресное (групповое) вещание и протокол IGMP  ......	49

2.1.4. Иерархическая система имен DNS .   .............	51

2.1.5. Протоколы стека TCP/IP    .................	52

2.2. Фирменные протокольные стеки   ................	54

2.2.1. IPX/SPX.    .......................	54

2.2.2. AppleTalk  .......................	57

Часть II. Пассивное оборудование локальных сетей

Глава 3. Оборудование для электрической передачи .....	ез

3.1. Передача данных по электрическим кабелям .   ...........	63

3.2. Несимметричные кабели — коаксиальные .............	72

3.2.1. Кабели ........................	72

3.2.2. Аксессуары (коннекторы, терминаторы, «вампиры»)

и их применение    .....................	74

3.2.3. Инструменты, монтаж и тестирование   ............	82

3.3. Симметричные кабели — витая пара ...............	84

3.3.1. Кабели ........................	84

3.3.2. Соединительная аппаратура ................	90

Содержание	5

333 Экранированная проводка	118

334 Инструменты, монтаж и тестирование	119

335 Сетевые технологии с симметричной передачей	125

Глава 4. Средства оптической передачи	129

4 1 Структура световода и режимы прохождения луча	130

4 2 Мощность сигнала, потери и усиление	133
4 3 Пропускная способность, методы передачи и кодирования                            136

4 4 Источники и приемники излучения	137

4 5 Энергетический баланс и расчет оптических линий	140
4 6 Топология соединений Разветвители, переключатели и мультиплексоры     141

4 7 Оптоволоконные кабели	144

4 8 Оптические соединители	149

481 Неразъемные соединения — сварка и сплайсы	149

482 Разъемные соединения	151

483  Коннекторы ST, SC, FC, FDDI, MT-RJ, OptiSPEED LC OPTI JACK,

SCDC и SCQC, VF-45	153

484 Процедуры установки оптических коннекторов	156

485 Розетки, адаптеры, аттенюаторы	164

486 Шнуры, полувилки (пигтейлы)	165

4 9 Аксессуары	166

4 10 Инструменты расходные материалы и приборы	168

4 И Сетевые технологии с оптоволоконной передачей	171

Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	171

Token Ring	175

FDDI	175

ATM, SONET, SDH	175

ARCnet(TCNS)	176

4 12 Достоинства и недостатки оптоволоконной передачи	176

4 13 Техника безопасности при работе с оптоволокном	177

Глава 5. Кабельные системы локальных сетей	178

5 1 Структурированные кабельные системы	179

5 1 1 Стандарты ISO 11801 и EN 50173	182

5 1 2 Стандарт EIA/TIA-568-A	204

5 2 Аксессуары кабельных систем	213

5 3 Проектирование кабельных систем	218

531 Выбор кабелей и коннекторов	218

532 Рабочие места	221

533 Кабельные магистрали	223

534 Телекоммуникационные помещения и аппаратные комнаты 223

5 4 Документирование и администрирование СКС	228

5 5 Практика монтажа кабельных систем	230

551 Пожаробезопасность кабельной проводки	233

5 6 Тестирование, сертификация и гарантии	234

Часть III. Сетевые технологии локальных сетей

Глава 6. Технология Ethernet ................	241

7,1. Метод доступа CSMA/CD ...................	242

6.2. Адресация, форматы кадров и пропускная способность    .......	246

6.3. Стандарты Ethernet 10 Мбит/с: lOBaseS, 10Base2, lOBaseT, lOBaseF ...	249

6.4. Стандарты Fast Ethernet 100 Мбит/с.   ..............	257

6.5. Стандарты Gigabit Ethernet 1000 Мбит/с   .............	260

6.6. Сетевые адаптеры  .....................	262

6.7. Концентраторы: повторители, мосты и коммутаторы    ........	267

6.7.1. Повторители   .....................	268

6.7.2. Мосты и коммутаторы ..................	270

6.7.3. Дополнительные возможности концентраторов    ........	274

6.8. Топология соединения коммутаторов  ..............	276

6.8.1. Избыточные связи и алгоритм Spanning Tree    .........	276

6.8.2. Дублирующие линии (Resilient Link, LinkSafe)   .........	279

6.8.3. Объединение портов (Port Trunking).   ............	279

6.8.4. Активная полносвязная топология (АМТ) ...........	280

6.9. Расчет допустимых размеров сети   ...............	281

Глава 7. Технология Token Ring/IEEE 802.5 .........	284

7.1. Физический уровень   ....................	285

7.2. Протокол доступа к кольцу ..................	290

7.2.1. Приоритет доступа ...................	293

7.3. Управление кольцом   ....................	295

7.3.1. Активный и резервные мониторы.   .............	298

7.3.2. Включение в кольцо, очистка и самовосстановление    ......	299

7.3.3. Определение конфигурации.   ...............	300

7.4. Сегменты, мосты и маршрутизация от источника ..........	301

7.5. Коммутация.   .......................	303

7.6. Виртуальные локальные сети Token Ring .............	305

7.7. Высокоскоростные версии Token Ring ..............	306

7.8. Оборудование Token Ring    ..................	307

7.8.1. Сетевые адаптеры   ...................	307

7.8.2. Концентраторы   ....................	308

7.9. Построение сетей Token Ring  .................	309

7.10. Гибридные сети Token Ring—Ethernet.   .............	311

Глава 8. FDDI и CDDI ....................	314

8.1. Физический уровень, интерфейсы   ...............	316

8.2. Варианты физической топологии ................	321

8.3. Форматы кадров ......................	323

8.4. Управление.    .......................	325

8.4.1. Инициализация станции .................	326

8.4.2. Инициализация кольца    .................	328

Содержание

8.4.3. Реконфигурирование кольца   ...............	328

8.5. Синхронная и асинхронная передача данных   ...........	329

8.6. Особенности FDDI-II (изохронные передачи)   ...........	330

8.7. Оборудование FDDI (адаптеры, концентраторы, мосты)   .......	331

Глава 9. Технологии lOOVG-AnyLAN, ARCnet и другие

локальные технологии.  ..................	ззз

9.1. lOOVG-AnyLAN.    ......................	335

9.2. ARCnet и TCNS.    ......................	339

Часть IV. Глобальные сети

Глава 10. Интерфейсы и протоколы глобальных сетей.  .  .  .	344

10.1. Последовательные интерфейсы .   ...............	344

10.1.1. Режимы последовательной передачи ............	346

10.1.2. Устройства DTE, DCE, их соединение и синхронизация   .....	347

10.1.3. Электрические интерфейсы RS-232 (V.28), RS-422 (V.11),

RS-423 (V.10), RS-485, токовая петля    .............	350

10.1.4. Стандарты V.24/V.28, RS-232C, RS-449 (V.36), RS-530, V.35     ...	356

10.1.5. Высокоскоростной интерфейс HSSI    ............	364

10.1.6. Управление потоком данных ...............	366

10.2. Протоколы последовательной передачи.............	367

10.2.1. Протоколы HDLQSDLC и LAPB   ..............	367

10.2.2. Протоколы РРР, MLPPP, BOD  ...............	370

Глава 11. Глобальные сети и технологии ..........	372

11.1. Телефонные сети и их использование для передачи данных  .....	372

11.1.1. Аналоговые коммутируемые линии и телефонные аппараты   .   .   .	374

11.1.2. Аналоговые выделенные линии ..............	379

11.1.3. Учрежденческие и малые АТС    ..............	379

11.1.4. Иерархии цифровых каналов ...............	381

11.1.5. Модемы и факс-модемы для аналоговых линий ........	385

11.1.6. IP-телефония и передача факсов по IP-сетям .   ........	392

11.1.7. Технологии xDSL и кабельные модемы   ...........	396

11.1.8. Модемы для выделенных линий .   .............	398

11.2. Сети ISDN ........................	398

11.2.1. Интерфейсы ISDN ...................	399

11.2.2. Пользовательское оборудование ISDN   ...........	403

11.2.3. Передача данных по ISDN ................	406

11.3. Сети Х.25 ........................	408

11.4. Сети Frame Relay   .....................	411

11.5. Технология ATM    .....................	413

11.5.1. Интерфейсы UNI и NNI  .................	413

11.5.2. Архитектурная модель ATM    ...............	416

11.5.3. Классы сервиса и уровни адаптации  ............	417

11.5.4. Адресация ......................	418

8	Содержание

11.5.5. Соединения ATM    ...................	420

11.5.6. Качество обслуживания в ATM   ..............	421

11.5.7. Сигнализация и установление соединения ..........	421

11.5.8. Эмуляция технологий локальных сетей (LANE)    ........	422

11.5.9. Использование ATM сетевыми протоколами

(Classical IP и МРОА)....................	424

11.5.10. Оборудование ATM ..................	425

Часть V. Локальные сети

Глава 12. Построение локальных сетей ...........	428

12.1. Оборудование локальных сетей .    ...............	428

12.1.1. Конечное сетевое оборудование    .............	429

12.1.2. Коммуникационное оборудование .............	432

12.2. Структуризация локальных сетей   ...............	435

12.2.1. Малые сети с разделяемой средой передачи .........	435

12.2.2. Сегментированные сети с применением мостов и коммутаторов .   .	437

12.2.3. Организация магистралей ................	440

12.3. Маршрутизаторы как средство объединения логических сетей   ....	443

12.4. Коммутация 3-го уровня. Fast IP.   ...............	446

12.5. Виртуальные локальные сети и приоритизация трафика.   ......	448

12.6. Организация удаленного доступа   ...............	453

12.7. Беспроводное подключение узлов ...............	455

Глава 13. Управление и мониторинг в локальных сетях ...	457

13.1. Принципы построения систем управления сетями  .........	457

13.2. Мониторинг состояния элементов сети   .............	460

13.3. Управление коммуникационными устройствами ..........	461

13.3.1. Консольное управление.   ................	462

13.3.2. Управление через Telnet   ................	463

13.3.3. Протокол управления SNMP   ...............	464

13.3.4. Удаленный мониторинг — RMON и RMON2 ..........	466

13.3.5. Дистанционное конфигурирование и обновление встроенного

программного обеспечения (BootP и TFTP)    ...........	469

13.3.6. Web-интерфейс управления   ...............	471

13.4. Управление рабочими станциями   ...............	472

13.4.1. Удаленное управление (DMI и WakeUp On LAN) .   .......	473

13.4.2. Удаленная загрузка   ..................	475

Глава 14. Электропитание, заземление и электромагнитная

СОВМеСТИМОСТЬ.    ......................	478

14.1. Общие вопросы электропитания и заземления   ..........	479

14.2. Средства улучшения качества электропитания   ..........	483

14.3. Заземление оборудования в локальных сетях.   ..........	489

14.4. Планирование питающей сети   ................	493

14.5. Совместная прокладка питающих и телекоммуникационных кабелей .   .	496

Содержание	9

Приложение А. Активное сетевое оборудование

и сетевые анализаторы ..................	soo

А. 1. Активное сетевое оборудование фирмы 3Com .   ..........	500

А.1.1. Серия OfficeConnect.   ..................	501

А.1.2. Серия SuperStackll.   ..................	502

A.I.3. Устройства удаленного доступа   ..............	513

А.1.4. Сетевые адаптеры  ...................	513

А.2. Оборудование фирмы Nortel Networks ..............	516

А.З. Сетевые и кабельные тестеры фирмы Fluke ............	529

Приложение Б. Перевод физических единиц

из различных систем в международную (СИ).  .......	534

Список сокращений   .....................	536

Алфавитный указатель....................	544

Предисловие

Эта книга является третьим подходом автора к сетевой тематике. В 1996 году была выпущена карманная энциклопедия «Локальные сети Novell», а вслед за ней к «Сети NetWare 3.12-4.1. Книга ответов». Книги пользовались успехом и вызвали многочисленные отклики читателей. Однако, как и следует из названий, основные их темы были связаны с сетевой операционной системой, а вопросам сетевого «железа» там отводилось довольно скромное место. В энциклопедии «Аппаратные средства IBM PC» сетевая аппаратура тоже не могла быть представлена в полном объеме. Преодолеть это несправедливое ущемление призвана книга, лежащая перед вами. В лее вошли «нижние слои» сетевых тем — от проводов до коммутаторов и маршрутизаторов. Книга в основном посвящена локальным сетям, число которых в настоящее время стремительно растет. Конечно же, рассматривается и подключение к глобальным сетям (Интернет), но тоже с «локальной» точки зрения.

Как и предыдущая «большая» энциклопедия, эта книга представляет упорядоченную систему знаний. В первой части (главы 1-2) кратко приводятся основы построения сетей, на которые приходится ссылаться при изложении основного материала. Здесь рассмотрены и сетевые протоколы — главным образом TCP/IP — основа современных сетей. Вторая часть книги (главы 3-5) посвящена пассивному сетевому хозяйству — медным и оптическим кабельным системам и построению универсальных структурированных кабельных систем, основанных на известных стандартах. Третья часть (главы 6-9) посвящена сетевым технологиям локальных сетей — Ethernet, Token Ring, FDDI, а также 100VG-AnyLAN, ARCnet и Fibre Channel. Здесь описываются принципы технологий и особенности использующей их аппаратуры. Четвертая часть книги (главы 10, 11) затрагивает глобальные сети с точки зрения их использования для связи сетей локальных. Здесь рассматриваются протоколы и интерфейсы телекоммуникации, модемы, включая xDSL и кабельные, а также распространенные технологии глобальных сетей. В заключительной части (главы 12-14) речь идет о том, как построить локальную сеть под конкретные требования, используя кабельную систему и технологии, описанные в предыдущих разделах. Рассматриваются вопросы построения управляемых сетей, а также централизованного администрирования рабочих мест клиентов с целью сокращения затрат на обслуживание сети. На «закуску», по уже сложившейся традиции, вопросы «правильного пита-

Предисловие	11

нпя» и электромагнитной совместимости, которые в сетях имеют немаловажное значение, но зачастую игнорируются. В приложениях приводится краткое описание некоторых моделей сетевых устройств и тестового оборудования, а также короткая справка по переводу физических величин различных систем. Поиск нужной информации облегчит подробный предметный указатель, а расшифровать многочисленные аббревиатуры поможет список сокращений.

В этой книге, как и в предыдущих, отразились личные опыты на сетевом поприще, которые начались еще в 1992 году при построении первых сетей в родном Полптехе (ныне СПбГТУ).

«Базовый лагерь» автора в настоящее время — ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (icicic.nc.neva.nt). Я благодарен руководству института за всяческую поддержку моей писательской деятельности. Институт имеет большой потенциал и опыт работ по сетевой тематике, спектр которых достаточно широк. Наши специалисты одни из первых в городе построили сеть с выходом в Интернет — ныне это RUSXet (к'лчс.пега.т). Пользуясь услугами этой сети, я имею практически неограниченные возможности доступа к морю технической информации (правда, «золотые рыбки» попадаются не так уж часто). В институте Интернет используется и для нетрадиционных целей: так, например, специалистам из NASA во время проведения конференции в Турине (Италия) была предоставлена возможность телеуправления космическим манипулятором, установленным в здании ЦНИИ РТК (Санкт-Петербург). В институте разработан и выпускается сетевой процессор — мощный брандмауэр, сертифицированный Гостехкомисснен; разработаны оригинальные устройства для IP-телефонии. Ведутся работы и по локальным сетям. Идея написания книги возникла при реализации проекта построения сети среднего размера (240 рабочих мест) в ГУП «Водоканал» СПб. Здесь мне пришлось заниматься широким спектром вопросов — от проектирования кабельной системы до установки и настройки системного ПО. В качестве физической разминки (после написания энциклопедии «Аппаратные средства IBM PC») занимался и монтажом кабельной сети, получив сертификат инсталлятора от фирмы AMP. Небольшое трехэтажное здание после капитального ремонта было оснащено сетевой инфраструктурой по самой современной моде, включая, например, алюминиевые короба для кабелей и централизованное бесперебойное питание (благо это было еще до «17 августа»). Кроме этого весьма дорогого полигона для изысканий, доводилось проектировать и монтировать сети и в более стесненных п «приземленных» условиях, так что спектр решений, предлагаемых в книге, довольно широк.

В работе над книгой мне помогало общение с сотрудниками ряда фирм Санкт-Петербурга, занимающихся сетевой тематикой. Многие технические вопросы обсуждались со специалистами МБ «Инфо» (tcu'w.inbinfo.nj), «Комплит» (www.complete.ni), РАМЭК (wa.4c.ramec.ru), «Элко Техполоджн» (uwic-.elco.ru). С их помощью я получил доступ ко многим интересным документам, не публикуемым в Сети для неограниченного использования. В подготовке многочисленных иллюстраций ощутимо помогли сотрудники фирмы «Мэйдекс» (icww.ma-dex.ru), занимающейся поставками пассивного оборудования. Предоставленные ими гигабайты графической информации оказались весьма полезными. На демонстрационных стендах фирмы мне удалось повертеть в руках практически все типы соединительно]! аппаратуры, кабелей и инструментов.

12	Предисловие

Электронную поддержку книги можно найти на сайте iwic.neia.nt/ingook, созданном руками моей жены. Как и для предыдущих книг, здесь публикуются списки исправлений и дополнений. Здесь же лежат и мои статьи по аппаратным средствам компьютеров и сетей, а также электронная версия «Сети NetWare 3.12-4.1. Книга ответов». Ваши вопросы и замечания по книге я с интересом приму по электронной почте: mgook@stu.neva.ru.

От издательства

Ваши замечания, предложения, вопросы отправляйте по адрес)' электронной почты comp@piter-press.nt (издательство «Питер», компьютерная редакция).

Мы будем рады узнать ваше мнение'

Подробную информацию о наших книгах вы найдете на Web-сайте издательства http://u iru'.piter-press.nj.

Основы построения компьютерных сетей

Основные понятия

Компьютерной сетью называют совокупность узлов (компьютеров, терминалов, периферийных устройств), имеющих возможность информационного взаимодействия друг с другом с помощью специального коммуникационного оборудования и программного обеспечения. Размеры сетей варьируются в широких пределах — от пары соединенных между собой компьютеров, стоящих на соседних столах, до миллионов компьютеров, разбросанных по всему миру (часть из них может находиться и на космических объектах). По широте охвата принято деление сетей па несколько категорий. Локальные вычислительные сети, ЛВС или LA N (Local -Area Network), позволяют объединять компьютеры, расположенные в ограниченном пространстве. Для локальных сетей, как правило, прокладывается специализированная кабельная система, и положение возможных точек подключения абонентов ограничено этой кабельной системой. Иногда в локальных сетях используют и беспроводную связь (wireless), но и при этом возможности перемещения абонентов сильно ограничены. Локальные сети можно объединять в более крупномасштабные образования — CAN (Campus-Area Network — кампус-пая сеть, объединяющая локачьные сети близко расположенных зданий), MAN (Metropolitan-Area Network — сеть городского масштаба), WAN (Wide-Area Network — широкомасштабная сеть), CAN (Global- Area Network — глобальная сеть). Сетью сетей в наше время называют глобальную сеть — Интернет. Для более крупных сетей также устанавливаются специальные проводные или беспроводные линии связи или используется инфраструктура существующих публичных средств связи. В последнем случае абоненты компьютерной сети могут подключаться к сети в относительно произвольных точках, охваченных сетью телефонии, ISDN или кабельного телевидения.

15

Понятие unmpanein (intranet) обозначает внутреннюю сеть ор1анизации, где важны два момента: 1) изоляция пли защита внутренней сети от внешней (Интернет); 2) использование сетевого протокола IP и Web-технологий (прикладного протокола HTTP). В аппаратном аспекте применение технологии ннтранет означает, что все абоненты сети в основном обмениваются данными с одним или несколькими серверами, на которых сосредоточены основные информационные ресурсы предприятия.

В сетях применяются различные сетевые технологии, из которых в локальных сетях наиболее распространены Ethernet, Token Ring, lOOVG-AnyLAN, ARCnet, FDDI, рассмотренные в главах 6-9. В глобальных сетях применяются иные технологии, кратко рассмотренные в главах 10 и 11 Каждой технологии соответствуют свои типы оборудования.

Оборудование сетей подразделяется на активное — интерфейсные карты компьютеров, повторители, концентраторы и т. п. и пассивное — кабели, соединительные разъемы, коммутационные панели и т. п. Кроме того, имеется вспомогательное оборудование — устройства бесперебойного питания, кондиционирования воздуха и аксессуары — монтажные стойки, шкафы, кабелепроводы различного вида. С точки зрения физики, активное оборудование — это устройства, которым необходима подача энергии для генерации сигналов, пассивное оборудование подачи энергии не требует.

Оборудование компьютерных сетей подразделяется на конечные системы (устройства), являющиеся источниками и/или потребителями информации, и промежуточные системы, обеспечивающие прохождение информации по сети. К конечным системам, ES (End Systems), относятся компьютеры, терминалы, сетевые принтеры, факс-машины, кассовые аппараты, считыватели штрих-кодов, средства голосовой и видеосвязи и любые другие периферийные устройства, снабженные тем или иным сетевым интерфейсом. К промежуточным системам, IS (Intermediate Systems), относятся концентраторы (повторители, мосты, коммутаторы), маршрутизаторы, модемы и прочие телекоммуникационные устройства, а также соединяющая их кабельная и/или беспроводная инфраструктура.

Действием, «полезным» для пользователей, является обмен информацией между конечными устройствами. Поток информации, передаваемый по сети, называют сетевым трафиком. Трафик кроме полезной информации включает и служебную ее часть — неизбежные накладные расходы на организацию взаимодействия узлов сети. Пропускная способность линий связи, называемая также полосой пропускания (bandwidth), определяется как количество информации, проходящей через линию за единицу времени. Измеряется в бит/с (bps — bit per second), кбит/с (kbps), Мбит/с (Mbps), Гбит/с (Gbps). Тбит/с (Tbps)... Здесь, как правило, приставки кило-, мега-, гига-, тера- имеют десятичное значение (10!, 10Ь, 10'', 1012), а не двоичное (210, 2'°, 2™, 2"'). Для активного коммуникационного оборудования применимо понятие производительность, причем в двух различных аспектах. Кроме «валового» количества неструктурированной информации, пропускаемого оборудованием за единицу времени (бит/с), интересуются и скоростью обработки пакетов (pps — packets per second), кадров (fps — frames per second) или ячеек (cps — cells per second). Естественно, при этом оговаривается и размер структур (пакетов, кадров, ячеек), для которого измеряется скорость обработки. В идеале производительность коммуникационного оборудо-

16	Глава 1.   Основные понятия

ванпя должна быть столь высокой, чтобы обеспечивать обработку информации, приходящей на все интерфейсы (порты) на их полной скорости (wire speed).

Для организации обмена информацией должен быть разработан комплекс программных и аппаратных средств, распределенных по разным устройствам сети. Поначалу разработчики и поставщики сетевых средств пытались идти каждый по своему пути, решая весь комплекс задач с помощью собственного набора протоколов, программ и аппаратуры. Однако решения различных поставщиков оказывались несовместимыми друг с другом, что вызывало массу неудобств для пользователей, которых по разным причинам не удовлетворял набор возможностей, предоставляемых только одним из поставщиков. По мере развития техники н расширения ассортимента предоставляемых сервисов назрела необходимость декомпозиции сетевой задачи — разбивки ее на несколько взаимосвязанных подзадач с определением правил взаимодействия между ними. Разбивка задачи и стандартизация протоколов позволяет принимать участие в ее решении большому количеству сторон — разработчиков программных и аппаратных средств, изготовителей коммуникационного и вспомогательного (например, тестового) оборудования н инсталляторов, доносящих все эти плоды прогресса до конечных потребителей. Применение открытых технологии н следование общепринятым стандартам позволяет избегать эффекта вавилонского столпотворения. Конечно, в какой-то момент стандарт становится тормозом развития, но кто-то делает прорыв, и его новая фирменная технология со временем выливается в новый стандарт.

В этой главе будут определены основные понятия, необходимые для описания конкретных сетевых технологий и типов активного оборудования.

1.1. Базовая модель взаимодействия открытых систем OSI

Для описания способов коммуникации между сетевыми устройствами организацией ISO была разработана модель взаимосвязи открытых систем ВОС — OSI (Open System Interconnection). Она основана на уровпеаых протоколах, что позволяет обеспечить:

-» логическую декомпозицию сложной сети на обозримые части — уровни;

-    стандартные интерфейсы между сетевыми функциями;

-    симметрию в отношении функции, реализуемых в каждом узле сети (аналогичность функций одного уровня в каждом узле сети);

общий язык для взаимопонимания разработчиков различных часчен сети.

Функции любого узла сети разбиваются па уровни, для конечных систем их семь (рис. 1.1). Внутри каждого узла взаимодействие между уровнями идет по вертикали. Взаимодействие между двумя узлами логически происходит по горизонтали — между соответствующими уровнями. Реально же из-за отсутствия непосредственных горизонтальных связей производится спуск до нижнего уровня в источнике, связь через физическую среду и подъем до соответствующего уровня в приемнике информации.

ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ НА КОМПАКТ-ДИСКЕ, ЛИБО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ.

Заказ: http://psbatishev.narod.ru/zakaz.htm

Примечание: заказывая отсканированные копии книг, Вы принимаете на себя всю ответственность за возможные нарушения авторских прав.