КАТАЛОГ КООРДИНАТ

пунктов границы землепользования и вычисление площади

земельных участков, предоставленных Иванову Ивану Ивановичу в аренду для ведения Крестьянского хозяйства

Составлен по материалам изысканий

Система координат местная

| № пун-кта | Увязанный угол | Дирекционный угол, прямой азимут | Румб | Горизонталь-ное проложение | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |
| Участок 1 |
| ОМЗ1 | 34°13'55" | 100°28'24" | 79°31'36" ЮВ | 462,76 | 1 100,00 | 1 700,00 |
| 2 | 144°52'02" | 135°36'23" | 44°23'37" ЮВ | 386,26 | 1 015,88 | 2 155,05 |
| 3 | 111°44'15" | 203°52'07" | 23°52'07" ЮЗ | 301,55 | 739,88 | 2 425,27 |
| РП448 | 79°48'30" | 304°03'37" | 55°56'23" СЗ | 236,01 | 464,12 | 2 303,25 |
| 5 | 159°29'02" | 324°34'36" | 35°25'24" СЗ | 415,17 | 596,30 | 2 107,73 |
| 6 | 189°52'16" | 314°42'19" | 45°17'41" СЗ | 235,09 | 934,62 | 1 867,09 |
|  | 720°00'00" |  |  | 2 036,84 |  |  |
| Площадь участка = 187 331,01 кв.м = 18,73 га |
| Участок 2 |
| ОМЗ1 | 91°30'15" | 134°42'19" | 45°17'41" ЮВ | 235,09 | 1 100,00 | 1 700,00 |
| 6 | 170°07'44" | 144°34'36" | 35°25'24" ЮВ | 415,17 | 934,62 | 1 867,09 |
| 5 | 200°30'58" | 124°03'37" | 55°56'23" ЮВ | 236,01 | 596,30 | 2 107,73 |
| РП448 | 57°21'09" | 246°42'29" | 66°42'29" ЮЗ | 284,26 | 464,12 | 2 303,25 |
| 7 | 193°05'31" | 233°36'58" | 53°36'58" ЮЗ | 276,12 | 351,72 | 2 042,16 |
| 8 | 84°32'52" | 329°04'06" | 30°55'54" СЗ | 391,89 | 187,93 | 1 819,87 |
| 9 | 189°15'34" | 319°48'32" | 40°11'28" СЗ | 360,00 | 524,09 | 1 618,43 |
| 10 | 93°35'58" | 46°12'34" | 46°12'34" СВ | 434,83 | 799,09 | 1 386,11 |
|  | 1080°00'00" |  |  | 2 633,36 |  |  |
| Площадь участка = 364 003,49 кв.м = 36,40 га |

Общая площадь = 551 334,50 кв.м = 55,13 га

"____"_______________________200__ г.             Составил

Проверил