ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ КООРДИНАТ

пунктов границы землепользования и вычисление площади

земельных участков, предоставленных Иванову Ивану Ивановичу в аренду для ведения Крестьянского хозяйства

Составлен по материалам изысканий

Система координат местная

| № пун-кта | Измерен-ный угол | Поправка | Увязанный угол | Дирекцион-ный угол, прямой азимут | Горизон-тальное проло-жение | Приращение координат | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | вычис. ΔX | вычис. ΔY | попр. ΔX | попр. ΔY | увяз. ΔX | увяз. ΔY | X | Y |
| Участок 1 |
| ОМЗ1 | 34°13'55" | 0°00'00" | 34°13'55" | 100°28'24" | 462,76 | -84,12 | 455,05 | 0,00 | 0,00 | -84,12 | 455,05 | 1 100,00 | 1 700,00 |
| 2 | 144°52'02" | 0°00'00" | 144°52'02" | 135°36'23" | 386,26 | -276,00 | 270,22 | 0,00 | 0,00 | -276,00 | 270,22 | 1 015,88 | 2 155,05 |
| 3 | 111°44'15" | 0°00'00" | 111°44'15" | 203°52'07" | 301,55 | -275,76 | -122,02 | 0,00 | 0,00 | -275,76 | -122,02 | 739,88 | 2 425,27 |
| РП448 | 79°48'30" | 0°00'00" | 79°48'30" | 304°03'37" | 236,01 | 132,18 | -195,52 | 0,00 | 0,00 | 132,18 | -195,52 | 464,12 | 2 303,25 |
| 5 | 159°29'02" | 0°00'00" | 159°29'02" | 324°34'36" | 415,17 | 338,32 | -240,64 | 0,00 | 0,00 | 338,32 | -240,64 | 596,30 | 2 107,73 |
| 6 | 189°52'16" | 0°00'00" | 189°52'16" | 314°42'19" | 235,09 | 165,38 | -167,09 | 0,00 | 0,00 | 165,38 | -167,09 | 934,62 | 1 867,09 |
|  | 0°00'00" | 0°00'00" | 0°00'00" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| f (абс)= 0,00000; f (отн)= 1 / 0 |
| Площадь участка = 187 331,01 кв.м = 18,73 га |
| Участок 2 |
| ОМЗ1 | 91°30'15" | 0°00'00" | 91°30'15" | 134°42'19" | 235,09 | -165,38 | 167,09 | 0,00 | 0,00 | -165,38 | 167,09 | 1 100,00 | 1 700,00 |
| 6 | 170°07'44" | 0°00'00" | 170°07'44" | 144°34'36" | 415,17 | -338,32 | 240,64 | 0,00 | 0,00 | -338,32 | 240,64 | 934,62 | 1 867,09 |
| 5 | 200°30'58" | 0°00'00" | 200°30'58" | 124°03'37" | 236,01 | -132,18 | 195,52 | 0,00 | 0,00 | -132,18 | 195,52 | 596,30 | 2 107,73 |
| РП448 | 57°21'09" | 0°00'00" | 57°21'09" | 246°42'29" | 284,26 | -112,40 | -261,09 | 0,00 | 0,00 | -112,40 | -261,09 | 464,12 | 2 303,25 |
| 7 | 193°05'31" | 0°00'00" | 193°05'31" | 233°36'58" | 276,12 | -163,79 | -222,29 | 0,00 | 0,00 | -163,79 | -222,29 | 351,72 | 2 042,16 |
| 8 | 84°32'52" | 0°00'00" | 84°32'52" | 329°04'06" | 391,89 | 336,16 | -201,44 | 0,00 | 0,00 | 336,16 | -201,44 | 187,93 | 1 819,87 |
| 9 | 189°15'34" | 0°00'00" | 189°15'34" | 319°48'32" | 360,00 | 275,00 | -232,32 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | -232,32 | 524,09 | 1 618,43 |
| 10 | 93°35'58" | 0°00'00" | 93°35'58" | 46°12'34" | 434,83 | 300,91 | 313,89 | 0,00 | 0,00 | 300,91 | 313,89 | 799,09 | 1 386,11 |
|  | 0°00'00" | 0°00'00" | 0°00'00" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| f (абс)= 0,00000; f (отн)= 1 / 0 |
| Площадь участка = 364 003,49 кв.м = 36,40 га |

Общая площадь = 551 334,50 кв.м = 55,13 га

"____"_______________________200__ г.             Составил

Проверил