ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ КООРДИНАТ

пунктов границы землепользования и вычисление площади

земельных участков, предоставленных ГП "Тарасовский леспромхоз" в аренду для производственных нужд

Составлен по материалам изысканий, выполненных в мае 2004 г.

Система координат условная

| № пун-кта | Измерен-ный угол | Поправка | Увязанный угол | Дирекцион-ный угол, прямой азимут | Горизон-тальное проло-жение | Приращение координат | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | вычис. ΔX | вычис. ΔY | попр. ΔX | попр. ΔY | увяз. ΔX | увяз. ΔY | X | Y |
| Участок 1 |
| 1 | 89°55'00" | 0°00'00" | 89°55'00" | 68°11'04" | 101,63 | 37,77 | 94,35 | 0,00 | 0,00 | 37,77 | 94,35 | 355,00 | 91,00 |
| 2 | 184°13'00" | 0°00'00" | 184°13'00" | 63°58'04" | 100,65 | 44,17 | 90,44 | 0,00 | 0,00 | 44,17 | 90,44 | 392,77 | 185,35 |
| 3 | 99°34'58" | 0°00'02" | 99°35'00" | 144°23'04" | 23,68 | -19,25 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | -19,25 | 13,79 | 436,94 | 275,79 |
| 4 | 180°29'58" | 0°00'01" | 180°29'59" | 143°53'05" | 31,91 | -25,78 | 18,81 | 0,00 | 0,00 | -25,78 | 18,81 | 417,69 | 289,58 |
| 5 | 257°07'05" | 0°00'01" | 257°07'06" | 66°45'59" | 140,55 | 55,44 | 129,15 | 0,00 | 0,00 | 55,44 | 129,15 | 391,91 | 308,39 |
| 6 | 181°24'59" | 0°00'00" | 181°24'59" | 65°21'00" | 61,23 | 25,54 | 55,65 | 0,00 | 0,00 | 25,54 | 55,65 | 447,35 | 437,54 |
| 7 | 152°26'54" | 0°00'01" | 152°26'55" | 92°54'05" | 45,71 | -2,31 | 45,65 | 0,00 | 0,00 | -2,31 | 45,65 | 472,89 | 493,19 |
| 8 | 94°18'05" | 0°00'00" | 94°18'05" | 178°36'00" | 150,85 | -150,80 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | -150,81 | 3,68 | 470,58 | 538,84 |
| 9 | 103°51'03" | 0°00'00" | 103°51'03" | 254°44'57" | 57,88 | -15,23 | -55,84 | 0,00 | 0,00 | -15,23 | -55,84 | 319,77 | 542,52 |
| 10 | 190°44'57" | 0°00'01" | 190°44'58" | 243°59'59" | 74,19 | -32,52 | -66,68 | 0,00 | 0,00 | -32,52 | -66,68 | 304,55 | 486,68 |
| 11 | 186°14'00" | 0°00'00" | 186°14'00" | 237°45'59" | 155,72 | -83,06 | -131,72 | 0,00 | 0,00 | -83,06 | -131,72 | 272,02 | 420,00 |
| 12 | 143°57'59" | 0°00'00" | 143°57'59" | 273°48'00" | 103,39 | 6,85 | -103,16 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | -103,16 | 188,97 | 288,28 |
| 13 | 184°38'53" | 0°00'01" | 184°38'54" | 269°09'06" | 29,95 | -0,44 | -29,95 | 0,00 | 0,00 | -0,44 | -29,95 | 195,82 | 185,11 |
| 14 | 111°03'02" | 0°00'00" | 111°03'02" | 338°06'04" | 172,04 | 159,63 | -64,17 | 0,00 | 0,00 | 159,63 | -64,17 | 195,37 | 155,17 |
|  | 2159°59'53" | 0°00'07" | 2160°00'00" |  | 1 249,38 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| f (абс)= 0,01052; f (отн)= 1 / 118 718,25895 |
| Площадь участка = 78 714,27 кв.м = 7,87 га |
| Участок 2 |
| 1 | 89°36'39" | -0°00'01" | 89°36'38" | 353°10'17" | 28,64 | 28,44 | -3,41 | 0,00 | 0,00 | 28,44 | -3,40 | 271,56 | 23,40 |
| 2 | 102°23'50" | 0°00'00" | 102°23'50" | 70°46'27" | 46,21 | 15,22 | 43,63 | 0,00 | 0,00 | 15,22 | 43,63 | 300,00 | 20,00 |
| 3 | 54°37'14" | 0°00'00" | 54°37'14" | 196°09'13" | 41,67 | -40,02 | -11,59 | 0,00 | 0,00 | -40,03 | -11,59 | 315,22 | 63,63 |
| 4 | 113°22'18" | 0°00'00" | 113°22'18" | 262°46'55" | 28,87 | -3,63 | -28,64 | 0,00 | 0,00 | -3,63 | -28,64 | 275,19 | 52,04 |
|  | 360°00'01" | -0°00'01" | 360°00'00" |  | 145,39 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| f (абс)= 0,00699; f (отн)= 1 / 20 810,58294 |
| Площадь участка = 1 198,45 кв.м = 0,12 га |

Общая площадь = 79 912,72 кв.м = 7,99 га

"____"_______________________200__ г.             Составил

Проверил